## Slide 1
بسم الله الرحمن الرحیم
بازارهای سنتی وجدید

## Slide 2
خانبار یا کالنبار
فضاهای مربوط به کارهای تولیدی
دالان
قیصریه
کارگاه
حجره
کاروانسرا
تیمچه
جلوخان
خان
راسته
چگونگی شکل گیری بازارها
پیوستگی میان اجزای مختلف بازار
فضاهای مربوط به انبار داری و نگهداری کالا
فضاهای مربوط به کارهای تجاری
نظام فضایی حاکم بربازار

## Slide 3
میدان
پلازا
مقایسه بازارهای سنتی ومدرن در بافت فضایی شهر
اسیب شناسی کالبدی بازارهای سنتی
چگونگی استقرارعناصر مختلف بازاردر موقعیت شهری در گذشته
طبقه بندی انواع گونه های تجاری در شهر های امروزی
نتیجه گیری
انواع سیرکولاسیون یک مجتمع تجاری
فضای شهری

## Slide 4
بازارهای بزرگ شهرهای اسلامی که پیکر آنها را اجزا وتکه های در هم چفت شده وبه هم چسبیده شکل داده اند از گذرگاه های اصلی و فرعی (راسته ها) برای خرده فروشی وپیشه وری از خانها برای تجارت عمده و مبادلات خارجی (صادرات و واردتات) واز فضاها و مجموعه های سرپوشیده (قیصریه وتیمچه) برای تجارت کالاهای گرانبهاتر استفاده شده است. راسته ها و خانها در همه بازارها عنصر اصلی هستند و تالارهای سرپوشیده و دالانها و میدان ها تنها در بعضی از شهرهای اراضی مشرق زمین جزء بازارها شمرده می شوند. سایر بناهای مذهبی آموزشی و رفاهی مانند مساجد و تکایا مدارس و دارالشفاء قهوه خانه و خوراک پزی و انبار و سقا خانه که در عمل کامل کننده محله تجارتی –اجتماعی بازار هستند و به تناسب نیاز در محلهای خاصی جای گرفته اند در این محل مسجد به دلیل مقدم بودن وظایف مذهبی مسلمانان از اهمیت خاصی برخوردار بوده است واز دراین رو می توان گفت که از آغاز قرن سیزدهم ساختار معماری بازار در شهرهای گوناگون خاورمیانه از الگوی عمومی و پذیرفته همگانی پیروی کرده است.
  چگونگی شکل گیری بازارهای سنتی


## Slide 5: پیوستگی میان اجزای مختلف بازار
درشهرهای اسلامی بیش تر بازارهای بزرگ که به صورت مجموعه های به هم پیوسته با معماری و مصالح کم وبیش یکسان دیده می شوند از گسترش یک هسته اصلی در محله های مجاور پدید آمده اند واین روند راستاهای و مجموعه های بسته جدیدتر با معماری یک دست و مصالح مشابه به مجموعه پیشین افزوده شده اند تعداد بازارهایی نظیر بازار وکیل شیراز که اجزای اصلی آن راسته ها وسراها هم زمان ساخته شده اند بسیار کم است. بدین ترتیب یک بازار بزرگ یک مجموعه ساختمانی متراکم و همگانی است که اجزای آن قدمتهای متفاوت دارند این یکدستی ساختمان از وجوهی است که بازار شرقی اسلامی از کویرهای تجارتی اروپا وهند که در آنها ساختمانها طرح معماری و مصالح یکسان ندارند متمایز می کند.

پیوستگی میان اجزای مختلف بازار

## Slide 6
ساخت همزمان عناصر مختلف بازار شیراز

## Slide 7
عناصر بازار
فضاهای ارتباطی
فضاهای تجاری
راسته هاوکوچه ها
دالان
چهارسو
جلوخان
دکان (حجره)
کاروانسرا (سرا)
تیمچه
خان
راسته بازار
راسته اصلی
راسته فرعی
فعالیتهای انبارداری
خانبازیا کالنبار
فعالیتهای خدماتی
``
فعالیتهای تولیدی
دالان
قیصریه
کارگاه
فعالیتهای عمومی

## Slide 8: - نظام فضایی حاکم بر بازار
در طی شکل گیری بازار در شهرهای مختلف ایران عناصر متعددی خود را به عنوان اعضاء اصلی و وابسته به آن ظاهر نموده اند که شکل و فرم هر کدام بسته به فرهنگ /شرایط اقلیمی/ سبک حاکم بر زمان و... بوده است لذا به منظور شناخت کامل و دقیق این عناصر آنها را براساس نوع عملکرد تقسیم بندی نموده سپس به تشریح هرکدام می پردازیم
1- فضاهای مربوط به انبارداری و نگهداری کالا:
این فضاها از اولین دسته فضاهای معماری هستندکه درجریان گردش کالا در بازار اهمیت دارند.
1-1-خانبار یا کالنبار:
محل انبار و کارروی کالاها بوده است. کالاکه معمولابه وسیله چهارپاحمل می شده نباید وارد بازار شود از این دو آن رااز راهی موازی بنام پس کوچه یاپشت کوچه در خانباز خالی می کردند. خانبازها محوطه بزرگی در پشت سراها بودند که آنجا چند کارگاه دستی کوچک وانبار قرارداشته است.تیمها٬تیمچه ها٬سراها وکاروانسراها هریک به طور مجزا به خانباز متصل می شوند.
نظام فضایی حاکم بر بازار

## Slide 9
2- فضاهای مربوط به کارهای تولیدی :
در بازار فعالیتهای تولیدی اغلب به دو صورت وجود داشتند : اولا فعالیتهای تولیدی مستقلی که در کارگاه های صنعتی و مشابه آن انجام می شد و ثانیا فعالیتهای تولیدی که همراه با فروش کالا به وسیله دکانها و کارگاهای کوچک صورت می گرفت .هردو این فعالیتها در فضاهای معماری مختلفی به شرح زیر قرار دارند.
2-1 دالان:
معمولا به یک راسته فرعی بازار گفته می شود که به وسیله دو درب از دیگر راسته ها جدا شده و محل کالاهای تولیدی وتبدیل آنها می باشد. معماری دالانها شبیه سایر راسته های بازار است با این تفاوت که فضای آن از فضای عمومی ومداوم بازار تقریبا جدا بوده واز هیاهوی بازار دور است بدین ترتیب محیط آرام و مناسبی برای کار و فعالیت پیشه وران و صنعتگران بوجود می آورد .
2-2 قیصریه:
از لحاظ خصوصیات معماری به یک راسته فرعی .دالان یا تیمچه ودر موارد معدودی به یک سرا شبیه بود .اما ازلحاظ کارکردی غالبا به عرضه کالاهای

## Slide 10
لوکس وگرانبها به ویژه برخی از انواع منسوجات عالی اختصاص داشت وبه همین سبب فضاهای قیصریه برهرشکل که بود یک یا چند درورودی داشت که در هنگام شب آن را می بستند. درشهرهای عربی –اسلامی انواع بازارهایی را که معروف به « قیصریه» است می یابیم.این بازارها که از بیزانس اخذ شده است منسوب به «قیصر» است ومقصود ازآنهابازارهایی ست که به اصطلاح سوریهای فلسطینی و مغربیها بازار امپرطوری نیز نامیده می شود. این بازارها مجموعه ای ست ازعامه مردم دکانها کارگاه.انبارها ومساکنی که صنتعگران و بازرگانان به صورت اجاره درآنها اقامت دارند.
2-3 کارگاه :
دراین فضاها معمولا کارهای تولیدی مرتبط بافروش انجام می شودوبسته به نوع کاردرآن دارای فرمهاواندازه های مختلفی می گردد.

## Slide 11

چهارسوق

## Slide 12
3-فضاهای مرتبط با فعالیتهای تجاری:
عملکرد اصلی بازارکه همان تجارت (خرید و فروش) کالاست در فضاهایی که به«پاچال » شهرت یافته بودند صورت می گرفت. به طور کلی دادوستد در فضاهای کاملا مشخص و مختلفی که هریک وظیفه خاصی از فعالیتهای تجارتی را بعهده داشتند انجام می شده است این مکانها عبارتند از :
3-1 حجره:
ساده ترین و کوچکترین و مهمترین
عنصر فضای بازار

## Slide 13
حجره
کوچکترین عنصربازار 
طرز قرارگیری فروشنده
سکوبرای نشستن مشتری
```

## Slide 14
3-2 کاروانسرا (سرا):
کاشان ٬ کاروانسرای نو
مهمترین فضای بازار
همان پاساژ امروزی
درجهت امتداد طول ومحور راسته
اصلی بازار یادرپشت راسته اصلی یاکنار راسته فرعی
کاروانسرای فضای درونگرا





## Slide 15
3-3 تیمچه :
فضای مناسبی برای عرضه کالاهای گرانبها / سرای کوچک و پوشیده
اصفهان ٬ بازارو تیمچه حاج سید حسین

## Slide 16
حجره
تیمچه
حجره
حجره
حجره
هشتی
رواق
ورودی

## Slide 17
مسیر حرکت تیمچه

## Slide 18
 موقعیت تیمچه در بازار

## Slide 19
یک فضای شهری
از فضاهای ارتباطی بازار
به مثابه میدانچه در بازار
ارتباط تنگانگ با عناصر مهم شهر :مسجد جامع ٬ حمام٬ مدرسه و...
پیش خان
3-4

## Slide 20
3-5 خان:
میدانی که در اطراف آن دکانها وکارگاه های کوچک دریک یا دوطبقه قرار گرفته است خان نامیده می شود.به جزعملکرد مذکورخانها جنبه میدان عمومی را نیز دارا بوده وغالبا دراطراف آنها مسجد ٬ آب انبار ٬ مدرسه و بناهایی از این قبیل نیز جای می گیرند.
موقعیت وشکل خان در بازار
جلوخان
فضای مکث
فضای ورودی
فضای تجمع
``

## Slide 21
3-6 راسته بازار: بازار به دو راسته اصلی و فرعی به شرح ذیل تقسیم می شود.
3-6-1 راسته اصلی :
بازارهای اصلی ایرانی غالبا به شکل خطی ودرامتداد مهمترین راه ومعبد شهری شکل می گرفته است ٬ به همین سبب مهمترین بخش وعنصراصلی یک بازار ٬ راسته اصلی آن است.یک راسته بازار در ساده ترین شکل بادکانهای واقع در دو سوی آن شکل می گرفت . بسیاری از بازارها به تدریج ساخته می شدند و توسعه می یافتند وبه همین دلیل امتداد راسته این بازارها به پیروی از صورت معابر غیر مستقیم وبه شکل ارگانیک بوده است. شماراندکی از بازارها که توسط حاکم یا افراد خیر خواه ساخته می شد٬ مستقیم و طراحی شده است.در امتداد یک راسته اصلی اصناف گوناگونی مستقر می شدند.
3-6-2 راسته فرعی:
دربازارهای بزرگ افزون برراسته اصلی بازار ٬ تعدادی راسته فرعی به صورت موازی یا عمودی بر راسته اصلی پدید می آمد که حاصل توسعه بازاردر معابر فرعی بوده است.دراین راسته ها کالاهای خاصی عرضه می شد.

## Slide 22
راسته بازار وکیل شیراز
وجود حجره ها در دو طرف راسته های اصلی و فرعی
ریتم تکرارشونده ی سقف ونورگیرهادر راسته

## Slide 23
موقعیت و ارتباط دالان با راسته اصلی وراسته بازار

## Slide 24: فضای شهری 
یکی از عناصر ساخت فضایی شهراست که همراه با تاریخ یک ملت در ادوار مختلف بوجود می آید ٬ شکل می گیرد ودگرگون می شود ٬ این عنصر که فعالیتهای مختلف فرهنگی ٬ اجتماعی ٬ اقتصادی یا سیاسی همواره درآن جریان داشته همیشه درقلب تاریخ شهر می تپیده وسرگذشت شهر را رقم می زند.
میدان فضاهای باز وسیعی دارای محدوده ی محصور یا کمابیش معین بودند ودرکنار راه هایادر محل تقاطع آنها قرارداشتند ودارای کارکردی ارتباطی ٬ اجتماعی ٬ تجاری ٬ ورزشی ٬ نظامی یا ترکیبی از دویاچند کارکرد مزبور بودند٬ میدان نامیده می شدند.

## Slide 25
میدان:
درکناریاامتدادبعضی از بازارهای مهم در شهرهای بزرگ یک میدان شهری یا ناحیه ای وجودداشت ٬ زیرا بازار مهم ترین راه ومعبر شهر بود ودر بیش تر موارد بایک میدان شهری مرتبط بود.
میدان امیر چخماق

## Slide 26
بازاربزرگ اصفهان با دو میدان ٬ سبزه میدان (میدان کهنه ) ومیدان امام (نقش جهان) مرتبط است.درکنار قسمتی ازبازار کرمان ٬ میدان گنج علی خان قرار دارد.سبزه میدان درکناربخشی ازبازارتهران بودوهنوز قسمتی از فضای آن باقی مانده است.گاه درامتدادومیدان ها یک یاچند میدانچه قرارداشت که گاه بعنوان تکیه یا حسینه استفاده می شد.

## Slide 27
میدان نقش جهان اصفهان
میدان کاپو-شهر سینه نا -ایتالیا


بازار اصفهان

## Slide 28
پلازا:
پلازاها اولین و ارزنده ترین فضاهای شهری هستند آنها ازاین با پارکها ومیدانها متفاوت هستند که برای خلق یک حجم فضایی ازابزار معماری استفاده می کنند و معمولا در طراحی پلازا ٬ درخت ومحوطه سازی نقش اندکی دارند ویا اصلا وجود ندارند.

## Slide 29
بازارها جزئی پیوسته و جدائی ناپذیر از میادین و فضاهای شهری

## Slide 30
شکل بازارها در قدیم
بازارهای خطی
بازارهای متمرکز
ارگانیک (غیرمستقیم)
طراحی شده(مستقیم)
دور میدان به شکل
ادواری و موقت
دور میدان اصلی طراحی شده

## Slide 31
شکل بازارهای ایرانی
بازارهای خطی
بازارهای متمرکز
درامتداد راه ها ومعابر
دورمیادین
ارگانیک غیر مستقیم
شکل گیری همراه با توسعه شهر
بازار تهران
بازار یزد
بازار کرمان
طراحی شده مستقیم
یک نقشه جدا
بازار وکیل
بازار میدان اصفهان
ادواری /موقت
در فضای باز
نواری های موازی
دورمیادین اصلی
ترکیب با بافت شهری
نقش جهان
میدان خان یزد

## Slide 32
بازار خطی

## Slide 33
بازار خطی

## Slide 34
میدان و بازار 2 طبقه تهران
بازار متمرکز

## Slide 35
بازار موقت

## Slide 36
مقایسه بازارهای معاصروسنتی دربافت یک فضای شهری
فضای شهری
معاصر
فاقد کیفیت فضای کالبدی
عدم پیوند ارگانیک با سایر عناصر شهری
فاقد مقیاس انسانی
عدم حضورمعنی دار انسان
دارای کارکردهای متفاوت و ناسازگار
کیفیت فضای کالبدی
دربافت تاریخی
پیوندارگانیک باسایرعناصرشهری
حضورمعنی دار انسان
دارای کارکرد معین
جز لاینفک ساخت فضایی شهر
نتیجه گیری
اکثر مجموعه های امروزی فاقد ارزش فضایی در موقعیت شهرهای کنونی هستند

## Slide 37
مقایسه بازارهای معاصروسنتی دربافت یک فضای شهری
بازار اصفهان(سنتی)
مجتمع تجاری الماس شرق

## Slide 38
فضای مرکزی بازار سنتی
فضای مرکزی مرکز خرید امروزی
توجه به بعد روحی ومعنوی انسان با کاربرد صحیح نورومصالح ورعایت مقیاس انسانی

## Slide 39
راسته بازارها در مقایسه با راهروی بازارهای امروزی
نورپردازی
(مصنوعی)
نورپردازی طبیعی
نور پردازی

## Slide 40
نور گیری طبیعی در فضای مرکزی(بازار تبریز)
نورگیری از سقف فضای مرکزی (الماس شرق)

## Slide 41
÷
نتیجه گیری
حد اکثر استفاده مطلوب از نور روز در عناصر مختلف بازارسنتی
تامین نور کافی
ایجاد حس تمایل وکشش در مجموعه

## Slide 42
نمایی از سرای بازار سنتی
نمایی از بازار امروزی
c
چگونگی تاکید فضایی در نقاط عطف بازار سنتی و مدرن
مقایسه مقیاس انسانی درنمای بازارهای سنتی ومدرن

## Slide 43
نتیجه گیری
وجود مقیاس انسانی وتناسبات در بازارهای سنتی
سقف این قسمت از بنا علاوه بر به کار گیری انرژی های طبیعی ُ بااستفاده از 3عنصر تکرار شونده ایجاد حس تعادل
وجود سلسله مراتب مناسب در نما
ایجاد حس کشش به داخل مجموعه وایجاد ارامش

## Slide 44
 آسیب شناسی بازارها
آسیب های کالبدی: با توجه به عمده 150 تا 200 ساله بازار بیش از هر چیز ناشی از کهنگی و کهولت آن است.
1-تجاوزها و تخلفها
2- ایجاد طبقات اضافه در حجره ها
3- تقسیم یک حجره به دو یا چند حجره
4-اضافه کردن حجره درورودی سراها
5-تعویض دروپنجره های قدیمی با مصالح ویترینهای جدید
6- نازک کردن جرزها برای دستیابی به فضای بیش تر
7-نصب تابلوهای نا متناسب با فضای بازار و...
از جمله آسیب های کالبدی مهم بازاراند.
آسیب های شهری مربوط به بازار

## Slide 45
1- قرارگیری در اصلی ترین شریان ودرکنار مهم ترین بناها
2-هم جواری مراکز وراسته های تخصصی
3-همگرایی فعالیتهای سازگار
4-واگرایی فعالیت های ناسازگار
5-تاثیر وطن ومذهب بازرگانان وتولیدکنندگان وتجمع آنها دریک محل
چگونگی استقرار راسته هاوفضاهای گوناگون بازارنسبت به موقعیت شهر

## Slide 46
تقسیم بندی بازارهای امروزی

## Slide 47
1 مراکز تجاری محله ای در محلات شهری رفع نیازهای روزانه شهروندان
2 مراکز تجاری کنار خیابان در امتداد مسیرهای ارتباطی تعریف بدنه شهری
3 پاساژها مجموعه ای از تجاریها در فضای سرپوشیده فعالیتهای همگرا
4 فروشگاه های زنجیره ای دارای مدیریت مرکزی در نقاط پر جمعیت شهری در ارتباط با شریانهای اصلی رفع نیازهای ضروری واساس وخدماتی مردم
5 مراکز تجاری چهره نوین پاساژ ها در مقیاس بزرگتر خدمات دهی مناسب تر از جنبه پارکینگ ٬ دسترسی ها و...

طبقه بندی انواع گونه های تجاری در شهرهای امروز ایران

## Slide 48
بررسی یک نمونه تطبیقی مجتمع تجاری زیست خاور

## Slide 49
ورودی اصلی
ورودی فرعی در ضلع شرقی
تعریف مناسب ورودی بارعایت مناسب سلسله مراتب فضایی

## Slide 50
وجود پله در فضای باز و دیوار مورب
ایجاد حس حرکت و کشش به طرف مجموعه

## Slide 51
2پله برقی بهمراه وید مرکزی 3 عنصر اصلی میدان گاه مجموعه حساب می آیند
چرخش ی می شود ٬ نحوه ی قرارگیری پلکانهای فرعی در انتهای دو راهروی اصلی موازی باهم طوری است که نسبت به مرکز یک حرکت ضربدری در پلان ایجاد شده است.

## Slide 52: مجتمع تجاری الماس شرق

## Slide 53
Parking
سایت مجتمع تجاری الماس شرق
ورودی اصلی
پارکینگ به داخل مجموعه ورودی

## Slide 54
ورودی اصلی
ورودی دوم
ورودی پارکینگ
ورودی فرعی
طبقه همکف 

## Slide 55
کریدور کناری:تخت
کریدور میانی رمپ: اتصال به طبقه بعد
کریدور مرکزی :پلکانی اتصال به طبقه بعد
طبقه اول 

## Slide 56
طبقه دوم 

## Slide 57
سیرکولاسیون حرکتی مرکز تجاری امروزی
سیرکولاسیون حرکتی بازارهای قدیمی
÷
÷
مسیر حرکتی درجه 1

## Slide 58
مسیبرهای حرکتی شعاعی
مسیرهای حرکتی خطی اتصال دهنده مسیرهای شعاعی
سیرکولاسیون حرکتی مرکز تجاری امروزی
سیرکولاسیون حرکتی بازارهای قدیمی
چهارسو(محل تقاطع راسته ها)

## Slide 59
چهار سو-تقاطع راسته ها در بازارسنتی
تقاطع راسته ها در بازارهای امروزی
فاقد ارزش فضایی
عدم توجه به تمایز بخشیدن این فضای ارتباطی مهم نسبت به دیگر عرصه های اتباطی
یک فضای تعریف شده
تمایز ان باسایر عناصر بازار

## Slide 60
عدم توجه به تمایز بخشیدن این فضای ارتباطی مهم نسبت به دیگر عرصه های اتباطی

## Slide 61
ورودی اصلی
جانمایی حجره ها در بازارهای قدیمی
جانمایی مغازه ها در فروشگاه
ورودی اصلی
فضای مرکزی

## Slide 63
انواع سیرکولاسیون حرکتی 1 مجموعه تجاری

## Slide 64
نتیجه گیری
ایجاد حس سردر گمی به دلیل وجود مسیرهای پیچ در پیچ حرکتی در مراکز تجاری اموزی
وجود نقاط کوروکمرنگ شدن بعضی نقاط نسبت به سایر نقاط

## Slide 65
عدم هماهنگی بین نمای بیرون وحجم داخلی
عدم ایجاد حس وحدت در مجموعه

## Slide 66
عدم تناسب ومقیاس بین ورودی و اندازه وحجم بنا
مجتمع تجاری پروما

## Slide 67
حفظ تناسبات میان حجم بیرن ودرون مجموعه

## Slide 68
نتیجه گیری
وجود وحدت وهماهنگی در کل مجموعه بازارهای سنتی
حفظ تناسبات میان حجم بیرن ودرون مجموعه
اختصاص هر قسمت به 1صنف خاص موجب رونق مجموعه
لزوم بازنگری در سیرکولاسیون حرکتی مجموعه های تجاری امروزی
بکارگیری درست نور, رنگ مصالح وایجاد مسیرهای مشخص وراحت حرکتی موجب جاذب بودن بازار